Załącznik nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych o następujących parametrach:

| Lp. | Pojazd | Rozmiar | Opis | Indeks nośności | Indeks prędkości | Ilość w sztukach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ładowarka Komatsu WA-380 | 23,5 R25 | wysoka odporność na przebicia | 185 | B | 12 |
| 2 | Ładowarka Komatsu WA-320 | 23,5 R25 | wysoka odporność na przebicia | 185 | B | 4 |
| 3 | Ładowarka Liebherr L 556 | 23,5 R25 | wysoka odporność na przebicia | 185 | B | 4 |
| 4 | Ładowarka Komatsu WA-200 | 20,5 R25 | wysoka odporność na przebicia | 177 | B | 8 |
| 5 | Ładowarka Liebherr L 514 | 17,5 R25 | wysoka odporność na przebicia | 167 | B | 4 |
| 6 | Mercedesy Actros- hakowce | P 385/65 R22,5 | Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon. | 158/160 | J | 4 |
| 7 | Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon. | 154/150 | K | 24 |
| 8 | MAN beczkowóz | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon. | 154/150 | K | 4 |
| 9 | Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R2 | 340/80R18 | wysoka odporność na przebicia, stalowe opasanie pod bieżnikiem | 143 | A8 | 2 |
|  |  | 440/80 R28 |  | 156 | A8 | 2 |
| 10 | Przyczepa asenizacyjna | 19,5 R22,5 | wysoka odporność na przebicia | 170 | D | 2 |
| 11 | Wózki Nissan 1,8 T | P. 6,50 – 10/5.00 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew. |  |  | 4 |
|  |  | T. 5,00 -8/3.00 |  |  |  | 8 |
| 12 | Wózki Nissan 2,0T, TCM | P. 7.00-12 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew. |  |  | 8 |
|  |  | T. 6.00-9 |  |  |  | 10 |
| 13 | Samochód osobowy Lancia Thesis | 235/40 R18 | zimowe | 95 | V | 4 |
| 14 | Samochód osobowo-towarowy Fiat Doblo | 175/70 R14XL | zimowe | 88 | T | 4 |
| 15 | Samochód osobowo-towarowy Opel Combo | 175/70 R14XL | letnie | 88 | T | 4 |
| 16 | Samochód osobowo-towarowy Opel Combo | 175/70 R14XL | zimowe | 88 | T | 4 |

Uwaga:

- Bieżnik w oponach do ładowarek musi być w klasie L3

- Rzeczywista wysokość bieżnika (nie katalogowa) powinna wynosić nie mniej niż:

Dla opon o rozmiarze 23,5 R25 33mm

- Opony do wózków widłowych tj. 6.50-10/5.00; 5.00-8/3.00; 7.00-12; 6.00-9;

16/6-8.4-33 powinny być trójwarstwowe i mieć stopkę standardową (felgi dzielone)

- Gwarancja producenta opon nie krótsza niż 36-m-cy.

- Wszystkie opony, których prędkość wynosi powyżej 80km/h muszą posiadać homologację ECE. Pozostałe opony muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej.

6. Wszystkie opony (oprócz opon pełnych) muszą być bezdętkowe.

8. Cały zakres danego asortymentu (poszczególne partie dostaw) muszą być

o jednakowej rzeźbie bieżnika.

9. Opony nie mogą być nalewane – nie dotyczy opon do przyczepy asenizacyjnej, opisanych w pozycji nr 10, które mogą być nalewane.

10. klasa energetyczna dla opon zimowych nie może być niższa niż E, dla opon letnich nie

może być niższa niż C, a klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odpowiednio C i B,

(parametry te dotyczą opon do samochodów osobowych).

11. Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.

12. Termin dostawy jednostkowej – 7 dni roboczych.

Załącznik nr 1B

FORMULARZ CENOWY

| LP | SPRZĘT CHARAKTER PRACY | OPONY | ILOŚĆ SZT. | PRODUCENT OPONY/MODEL | CENA JEDNOSTKOWA NETTO za 1 szt. | Cena netto za całą ilość sztuk * | Cena brutto za całą ilość sztuk * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROZMIAR | UWAGI / OPIS |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ładowarka Komatsu WA-380 | 23,5 R25 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka Komatsu WA-320 | 23,5 R25 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ładowarka Liebherr L 556 | 23,5 R25 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Ładowarka Komatsu WA-200 | 20,5 R25 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 177, indeks prędkości B | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Ładowarka Liebherr L514 | 17,5 R25 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 167, indeks prędkości B | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Mercedes Actros - hakowce | P 385/65 R22,5 | Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń, indeks nośności 154/150, indeks prędkości K | 24 |  |  |  |  |
| 8 | MAN beczkowóz | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R2 | 340/80R18 | Wysoka odporność na przebicia, stalowe opasanie pod bieżnikiem, indeks nośności 143 – dot. rozmiaru 340/80R18 oraz 156 – dot. rozmiaru 440/80 R28, indeks prędkości A8 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 440/80 R28 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Przyczepa asenizacyjna | 19,5 R22,5 | Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 170, indeks prędkości D | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Wózki Nissan 1,8 T | P. 6,50 – 10/5.00 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew., | 4 |  |  |  |  |
|  |  | T. 5,00 – 8/3.00 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Wózki Nissan 2,0 T TCM | P. 7.00-12 | Opony pełne, gładkie na średnicy wew. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | T.6.00-9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Samochód osobowy Lancia Thesis | 235/40 R18 | Zimowe, indeks nośności 95, indeks prędkości V | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Samochód osobowo – towarowy Fiat Doblo | 175/70 R14XL | Zimowe, indeks nośności 88, indeks prędkości T | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Samochód osobowo – towarowy Opel Combo | 175/70 R14XL | Letnie, indeks nośności 88, indeks prędkości T | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Samochód osobowo – towarowy Opel Combo | 175/70 R14XL | Zimowe, indeks nośności 88, indeks prędkości T | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 116 |  |  | ** | ** |

* - Wypełnia Wykonawca

** - Wypełnia Wykonawca (należy przenieść do formularza ofertowego -  załącznika nr 1)

.................... dnia...........................2015r.                                                                                                                                      ………………………………………………………

podpis Wykonawcy